## Slide 1: AES加密&解密
組員:
劉旭祐
李奕勳
陳哲均

## Slide 2: 架構

## Slide 3: 加密程式流程

## Slide 4: 字節代換
利用查表(見下頁)的方法一格格替換掉矩陣裡的值
EX:如果當前矩陣第一格的值為0X12，則拿表(1,2)的值替換這格
(SubBytes)

## Slide 6: 列移位
將當前陣列，第一列不動，第二列往左移一格，
第三列往左移兩格….以此類推
(ShiftRows)

## Slide 7: 行混合
將當前矩陣乘上一個固定的矩陣
矩陣元素的乘法和加法都是定義在基於GF(2^8)上的二元運算,並不是通常意義上的乘法和加法
(MixColumns)

## Slide 8
加法為XOR
乘法利用Xtime函式
先將要乘的數字轉成8位數的二進制，2^n次方為1則代表進行n層Xtime運算
例如9->00001001，則對此格進行3層Xtime運算並和對此格進行0層Xtime運算的值XOR
而上圖的第一項則是00000010，因此對此格Xtime一次即可

## Slide 9: 輪密鑰加
當前矩陣和密鑰XOR
(AddRoundKey)

## Slide 10: 密鑰擴展
將密鑰透過函式擴展
讓每回合可以取同長度來用

## Slide 11
如果i不是4的倍數:W[i]=W[i-4]⨁W[i-1]
如果i是4的倍數:W[i]=W[i-4]⨁T(W[i-1])
T函式分3步驟
1:將一個字中的4個字節循環左移1個字節，即將輸入字 [b0, b1, b2, b3]變換成[b1,b2,b3,b0]
2:進行字節代換(依據之前提到的表)
3:將前兩步的結果同輪常量Rcon[j] XOR，j代表第幾輪

## Slide 12: 密鑰擴展例子:
設初始的密鑰128bit(W[0]~W[3])為:
3C A1 0B 21 57 F0 19 16 90 2E 13 80 AC C1 07 BD
求W[4]，4為4的倍數，所以用W[i]=W[i-4]⨁T(W[i-1])
1.將W[3]左移得C1 07 BD AC
2.字節代換後得78 C5 7A 91
3.第一輪，所以對Rcon[1]XOR，得79 C5 7A 91
4. w[4]=w[0]XOR 79 C5 7A 91= 45 64 71 B0

## Slide 13: 解密程式流程

## Slide 14: 逆字節代換
(inv-SubBytes)
同字節代換規則，只變動查的表:

## Slide 15: 逆列移位
(inv-shiftrows)
將當前陣列，第一列不動，第二列往右移一格，
第三列往右移兩格….以此類推

## Slide 16: 逆行混合
(Inv-Mixcolumns)
同行混合，只改變了乘的矩陣

## Slide 17: Block design

## Slide 18: 結果圖(1/3)

## Slide 19: 結果圖(2/3)

## Slide 20: 結果圖(3/3)

## Slide 21: 也許可行的方法:
平行架構整合查表法(加密電路)

## Slide 22: 平行架構整合查表法(加密電路)
整合SubBytes、ShiftRows、MixColumns運算為一 個整合查表電路

## Slide 23
P
2P
3P

## Slide 24
一個回合的運算，要重複9次

## Slide 25
+
最後一個回合

## Slide 26: 優點:
把每輪運算的動作變成查表的方法，讓要做的運算變成只有查表和相加
，簡單很多

## Slide 27: 參考網址
https://blog.csdn.net/qq_28205153/article/details/55798628?fbclid=IwAR0wOPNUt0ntWz1ljXvmLFOKfBRH1iSgF4_GYXP4OMgxg4SKI8CF7s5d02g
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/41079/3/751403.pdf